ШАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2024  № 24

# Об утверждении программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Шапкинского

сельского поселения Тосненского района

Ленинградской области» на период до 2045 годы

В соответствии с ч.5.1. ст 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства регионального развития Российской федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.08.2023 № 583 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области», Уставом Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шапкинского сельского поселения Тосненского района  Ленинградской области» на период до 2045 годы согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава администрации                                                                     М.С. Немешев

Полежаева

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

3	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	11

4	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Шапкинского сельского поселения	12

4.1	Система электроснабжения	12

4.2	Система теплоснабжения	20

4.3	Система газоснабжения	23

4.4	Система водоснабжения	26

4.5	Система водоотведения	32

4.6	Система утилизации твердых коммунальных отходов	34

4.7	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	40

5	ПЛАН РАЗВИТИЯ ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	42

5.1	Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий	42

5.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	44

6	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	46

7	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	53

8	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	55

9	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	57

9.1	Ответственные за реализацию Программы	57

9.2	План-график работ по реализации Программы	57

9.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	57

9.4	Порядок корректировки Программы	57

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

на период до 2045 года

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Шапкинского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Организации, осуществляющие электро-, газо-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и организации, осуществляющие обращение с твердыми коммунальными отходами в Шапкинском сельском поселении |
| Цели программы | 1) создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Шапкинского сельского поселения; 2) разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Шапкинского сельского поселения, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение жителей и предприятий Шапкинского сельского поселения надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения и водоотведения (бытовая и ливневая канализация), а также обращением с твердыми коммунальными отходами; 2. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 4. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | Перспективной обеспеченности и потребности застройки сельского поселения: - в сфере электроснабжения – электрическая нагрузка – 5,63 МВт; - в сфере теплоснабжения – тепловая нагрузка – 0,41 Гкал/ч; - в сфере водоснабжения – водопотребление – 0,22 тыс. куб. м/сут; - в сфере водоотведения – объём хозяйственно-бытовых стоков – 0,17 тыс. куб. м/сут; - в сфере утилизации твердых коммунальных отходов – объем твердых коммунальных отходов – 9001,2 куб. м/год |
|  | Надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов: - в сфере электроснабжения - доля потребителей в жилых помещениях, обеспеченных доступом к электроснабжению, аварийность системы электроснабжения, перебои в снабжении потребителей, продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, износ сетей, доля ежегодно заменяемых сетей. - в сфере теплоснабжения - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, износ тепловых сетей, Протяженность сетей, нуждающихся в замене, доля ежегодно заменяемых сетей, уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, удельный расход электроэнергии. - в сфере водоснабжения - протяженность сетей, нуждающихся в замене, аварийность (с учетом повреждения оборудования), износ водопроводных сетей. - в сфере обращения с отходами - доля потребителей в жилых помещениях, обеспеченных доступом к централизованной системе обращения с отходами, продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг. |
|  | Качества коммунальных ресурсов: - в сфере электроснабжения – количество жалоб абонентов на качество электрической энергии; - в сфере теплоснабжения – количество жалоб абонентов на качество услуг; - в сфере водоснабжения – доля проб питьевой воды не соответствующих санитарным нормам и правилам, количество жалоб абонентов на качество питьевой воды; - в сфере утилизации твердых коммунальных отходов – соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, Количество жалоб абонентов на качество услуг, количество несанкционированных свалок. |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки реализации программы: на период до 2045 года |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объём финансирования программных мероприятий за период 2024-2045 гг. составляет 205317,00 тыс. руб., из них: системы теплоснабжения – 0 тыс. руб.; системы водоснабжения – 114510,00 тыс. руб.; система водоотведения – 43500,00 тыс. руб.; системы электроснабжения – нет данных; система газоснабжения – 45473,00 тыс. руб.; система утилизации твердых коммунальных отходов – 1834,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры Шапкинского сельского поселения, обеспечивающее предоставление качественных коммунальных услуг в соответствии с экологическими требованиями при доступных для населения тарифах. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на период до 2045 года (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

При разработке Программы принимаются следующие определения и понятия:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и её утверждение закреплены за Администрацией Шапкинского сельского поселения. Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатываются организациями коммунального комплекса, согласуются и предоставляются в орган регулирования или утверждаются представительным органом Шапкинского сельского поселения.

На основании утвержденной Программы Администрация Шапкинского сельского поселения может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Шапкинского сельского поселения.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого Администрация Шапкинского сельского поселения и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры Шапкинского сельского поселения, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей Шапкинского сельского поселения. Коммунальные системы являются масштабными и капиталоемкими хозяйственными сферами. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале – до 2045 года и в соответствии с генеральным планом развития (положением о территориальном планировании) Шапкинского сельского поселения.

Целью разработки (актуализации) Программы является разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих сбалансированное перспективное развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства обеспечения надежности, энергетической эффективности указанных системы, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, повышения инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры на территории Шапкинского сельского поселения на долгосрочный период до 2045 года включительно.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Шапкинского сельского поселения.

Основными задачами Программы Шапкинского сельского поселения являются:

- обеспечение жителей и предприятий, организаций, учреждений Шапкинского сельского поселения надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения и водоотведения (бытовая и ливневая канализация), а также обращением с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО);

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы базируются на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (региональными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории Шапкинского сельского поселения.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетики»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов;

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на период до 2045 года, являются:

- тенденции социально-экономического развития Шапкинского сельского поселения, характеризующиеся развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2045 года;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство жилых домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг нормативов потребления.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса муниципального образования.

Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры Шапкинского сельского поселения разработан по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества предоставляемых услуг, улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в Шапкинского сельского поселения и срокам реализации.

Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет Шапкинского сельского поселения, а также внебюджетные источники.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе).

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Уставом Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области полное официальное наименование муниципального образования – Шапкинское сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области. Сокращенное наименование – Шапкинское сельское поселение. Административный центр – посёлок Шапки.

Областным законом от 22.12.2004 № 116-оз «О наделении соответствующим статусом муниципального образования Тосненский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» Шапкинское сельское поселение наделено статусом сельского поселения.

Шапкинское сельское поселение расположено на севере Тосненского района и граничит:

- на севере и северо-востоке – с Кировским районом Ленинградской области

- на юго-востоке – с Любанским городским поселением

- на западе – с Нурминским сельским поселением

Шапкинское сельское поселение включает следующие населенные пункты: деревня Белоголово, деревня Ерзуново, деревня Надино, деревня Сиголово, деревня Староселье, посёлок Шапки.

Площадь территории Шапкинского сельского поселения – 6588,2 га. Численность постоянного населения муниципального образования по состоянию на начало 2023 года составляет 579 человек.

По территории поселения проходят автодороги:

- 41А-003 (Кемполово – Выра – Шапки),

- 41А-004 (Павлово – Мга – Луга),

- 41К-178 (обход пос. Шапки),

- 41К-837 (подъезд к дер. Ерзуново).

Расстояние от административного центра поселения до районного центра – 22 км.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Шапкинского сельского поселения

## Система электроснабжения

4.1.1 Характеристика энергосистемы

Электроснабжение потребителей Шапкинского сельского поселения осуществляется от системы ПАО «Ленэнерго». На территории сельского поселения расположена электрическая подстанция ПС 35 кВ Шапки (ПС 719) (2•6,3 МВ·А).

По территории сельского поселения проходят следующие воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше:

- ВЛ 750 кВ Белозерская – Ленинградская;

- ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС – Восточная (1 и 2 цепи);

- ВЛ 110 кВ Мга-тяговая – Малукса-тяговая (Малуксинская-1);

- ВЛ 35 кВ Нурма – Шапки (Шапкинская-1);

- ВЛ 35 кВ Шапки – Малукса-тяговая (Шапкинская-2).

По данным ПАО «Ленэнерго» срок эксплуатации ВЛ 35 кВ Шапкинская-2, ВЛ 110 кВ Малуксинская-1 и ПС 35 кВ Шапки (ПС 719) превышает нормативный.

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ. Ресурсоснабжающей организацией на территории поселения является филиал ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети». Также на территории поселения имеются воздушные линии электропередачи, принадлежащие ОАО «Октябрьская РЖД».

Перечень и характеристики ВЛ 10 кВ, а также сведения о существующем электропотреблении на территории поселения в администрации Шапкинского сельского поселения отсутствуют.

В границах сельского поселения планировочными ограничениями являются: охранная зона ПС 35 кВ Шапки (ПС 719), и охранные и санитарные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160), охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 750 кВ – 40 м, 330 кВ – 30 м, 110 кВ – 20 м, 35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Охранная зона подстанции напряжением 35 кВ в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160) составляет 15 м вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру.

Санитарный разрыв вдоль воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» составляет 20 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

4.1.2 Действующие тарифы и нормативы потребления коммунальной услуги в сфере электроснабжения

Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям на территории Ленинградской области, на 2023 год представлены в таблице 4.1.1 (согласно приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18.11.2022 года № 346-п).

Таблица 4.1.1

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2023 год

| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| --- | --- |
|  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * |
| 1.1 Одноставочный тариф | 5,38 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
| Пиковая зона | 5,68 |
| Ночная зона | 3,09 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
| Пиковая зона | 6,45 |
| Полупиковая зона | 5,68 |
| Ночная зона | 3,09 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** |
| 2.1 Одноставочный тариф | 4,00 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
| Пиковая зона | 4,21 |
| Ночная зона | 2,28 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
| Пиковая зона | 4,79 |
| Полупиковая зона | 4,00 |
| Ночная зона | 2,28 |
| 3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** |
| 3.1 Одноставочный тариф | 4,04 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
| Пиковая зона | 4,26 |
| Ночная зона | 2,32 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
| Пиковая зона | 4,84 |
| Полупиковая зона | 4,04 |
| Ночная зона | 2,32 |
| 4. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** |
| 4.1 Одноставочный тариф | 3,94 |
| 4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
| Пиковая зона | 4,14 |
| Ночная зона | 2,25 |
| 4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
| Пиковая зона | 4,71 |
| Полупиковая зона | 3,94 |
| Ночная зона | 2,25 |
| 5.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. |
| 5.1.1 Одноставочный тариф | 5,38 |
| 5.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
| Пиковая зона | 5,68 |
| Ночная зона | 3,09 |
| 5.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
| Пиковая зона | 6,45 |
| Полупиковая зона | 5,38 |
| Ночная зона | 3,09 |
| 5.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. |
| 5.2.1 Одноставочный тариф | 5,38 |
| 5.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
| Пиковая зона | 5,68 |
| Ночная зона | 3,09 |
| 5.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
| Пиковая зона | 6,45 |
| Полупиковая зона | 5,38 |
| Ночная зона | 3,09 |
| 5.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. |
| 5.3.1 Одноставочный тариф | 5,38 |
| 5.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
| Пиковая зона | 5,68 |
| Ночная зона | 3,09 |
| 5.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
| Пиковая зона | 6,45 |
| Полупиковая зона | 5,38 |
| Ночная зона | 3,09 |
| 5.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. |
| 5.4.1 Одноставочный тариф | 5,38 |
| 5.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
| Пиковая зона | 5,68 |
| Ночная зона | 3,09 |
| 5.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
| Пиковая зона | 6,45 |
| Полупиковая зона | 5,38 |
| Ночная зона | 3,09 |

* - Распределение по зонам суток осуществляется на основании следующей схемы:

При 2-х ставочном тарифе – пик: с 7:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.

При 3-х ставочном тарифе – пик: с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00; полупик: с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.

Нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению в многоквартирных домах и жилых домах, а также при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, при отсутствии приборов учета на территории Ленинградской области представлены в таблицах 4.1.2-4.1.5 (согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 09.06.2015 № 208)

Таблица 4.1.2

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах на территории ленинградской области, в том числе общежитиях квартирного типа, при отсутствии приборов учета

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество проживающих в помещении (чел.) |
|  |  |  |  | один | два | три | четыре | пять и более |
| 1 | Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 139 | 86 | 67 | 54 | 47 |
|  |  |  | 2 | 180 | 111 | 86 | 70 | 61 |
|  |  |  | 3 | 203 | 126 | 98 | 79 | 69 |
|  |  |  | 4 и более | 220 | 136 | 106 | 86 | 75 |
| 2 | Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 196 | 122 | 94 | 77 | 67 |
|  |  |  | 2 | 232 | 144 | 111 | 90 | 79 |
|  |  |  | 3 | 253 | 157 | 122 | 99 | 86 |
|  |  |  | 4 и более | 269 | 167 | 129 | 105 | 91 |
| 3 | Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и(или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 393 | 244 | 189 | 153 | 134 |
|  |  |  | 2 | 507 | 314 | 243 | 198 | 172 |
|  |  |  | 3 | 574 | 356 | 275 | 224 | 195 |
|  |  |  | 4 и более | 621 | 385 | 298 | 242 | 211 |
| 4 | Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и(или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 160 | 99 | 77 | 62 | 54 |
|  |  |  | 2 | 207 | 128 | 99 | 81 | 70 |
|  |  |  | 3 | 234 | 145 | 112 | 91 | 80 |
|  |  |  | 4 и более | 253 | 157 | 121 | 99 | 86 |
| 5 | Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и(или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 554 | 343 | 266 | 216 | 188 |
|  |  |  | 2 | 654 | 405 | 314 | 255 | 222 |
|  |  |  | 3 | 715 | 443 | 343 | 279 | 243 |
|  |  |  | 4 и более | 759 | 471 | 364 | 296 | 258 |
| 6 | Жилые дома, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 745 | 462 | 358 | 291 | 253 |
|  |  |  | 2 | 961 | 596 | 461 | 375 | 327 |
|  |  |  | 3 | 1088 | 674 | 522 | 424 | 370 |
|  |  |  | 4 и более | 1177 | 730 | 565 | 459 | 400 |
| 7 | Жилые дома, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 1044 | 647 | 501 | 407 | 355 |
|  |  |  | 2 | 1232 | 764 | 591 | 481 | 419 |
|  |  |  | 3 | 1347 | 835 | 647 | 525 | 458 |
|  |  |  | 4 и более | 1431 | 887 | 687 | 558 | 486 |

Таблица 4.1.3

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах на территории Ленинградской области, включающих общежития квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, при отсутствии приборов учета

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество проживающих в помещении (чел.) | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общежития, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 139 |
|  |  |  | 2 | 86 |
|  |  |  | 3 | 67 |
|  |  |  | 4 | 54 |
|  |  |  | 5 и более | 47 |
| 2 | Общежития, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 196 |
|  |  |  | 2 | 122 |
|  |  |  | 3 | 94 |
|  |  |  | 4 | 77 |
|  |  |  | 5 и более | 67 |
| 3 | Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и(или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 393 |
|  |  |  | 2 | 244 |
|  |  |  | 3 | 189 |
|  |  |  | 4 | 153 |
|  |  |  | 5 и более | 134 |
| 4 | Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и(или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 160 |
|  |  |  | 2 | 99 |
|  |  |  | 3 | 77 |
|  |  |  | 4 | 62 |
|  |  |  | 5 и более | 54 |

Таблица 4.1.4

Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории Ленинградской области

| № п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,43 |
| 2 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, оснащенные насосным оборудованием | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,94 |
| 3 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,66 |
| 4 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,85 |
| 5 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, оснащенные насосным оборудованием, в отопительный период | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,36 |
| 6 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными <*> установками, в отопительный период | кВт.ч в месяц на кв. метр | 3,94 |
| 7 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными <*> установками для целей горячего водоснабжения, оснащенные насосным оборудованием, в отопительный период | кВт.ч в месяц на кв. метр | 4,45 |
| 8 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными <*> и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт.ч в месяц на кв. метр | 4,36 |
| 9 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными <*> и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, оснащенные насосным оборудованием, в отопительный период | кВт.ч в месяц на кв. метр | 4,87 |
| 10 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными <*> и(или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,85 |
| 11 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными <*> и(или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, оснащенные насосным оборудованием, вне отопительного периода | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,36 |

<*> Примечание. В случае оборудования мест общего пользования в многоквартирных домах электрическими радиаторами отопления.

Таблица 4.1.5

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета

| № п/п | Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освещение в целях содержания сельскохозяйственных животных | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,8 |
| 2 | Освещение иных надворных построек, в том числе бань, саун, бассейнов, гаражей, теплиц (зимних садов) | кВт.ч в месяц на кв. метр | 126,0 |
| 3 | Приготовление пищи и подогрев воды для сельскохозяйственных животных | кВт.ч в месяц на голову животного | 5,7 |

4.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах электроснабжения

В настоящее время значительная часть распределительных сетей находится в неудовлетворительном состоянии в связи с продолжительным сроком эксплуатации оборудования.

4.1.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей электроснабжения

Согласно генеральному плану, электроснабжение потребителей Шапкинского сельского поселения на перспективу планируется осуществлять от ПС 35 кВ Шапки (ПС 719). Существующей мощности подстанции достаточно для обеспечения электроснабжением перспективной застройки.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10 - 0,4 кВ. Местоположение новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и трассы сетей 10 кВ к ним уточняются в документации по планировке территории.

В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона вдоль планируемых воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ с самонесущими или изолированными проводами составит 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Также необходимо проводить модернизацию существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и реконструкцию сетей 10 - 0,4 кВ.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей сельского поселения потребуется проведения следующих мероприятий:

Мероприятия на расчётный срок

Объекты федерального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями), на территории Шапкинского сельского поселения предусмотрено размещение линий электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 110 кВ и выше:

- ВЛ 750 кВ Белозерская – Ленинградская;

- ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС – Никольское;

- заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС – Ленинградская) (в схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, в положении о территориальном планировании в местоположении объекта указан Киришский муниципальный район Ленинградской области, при этом на карте линия электропередачи проходит также по территории Тосненского муниципального района Ленинградской области);

- заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС – Колпино) (в схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, в положении о территориальном планировании в местоположении объекта указан Киришский муниципальный район Ленинградской области, при этом на карте линия электропередачи проходит также по территории Тосненского муниципального района Ленинградской области).

Объекты регионального значения

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области электроэнергетики, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 17.06.2021 № 381, а также схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2021-2025 годы, утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 30.04.2021 № 507-рг, размещение объектов регионального значения на территории Шапкинского сельского поселения не предусматривается.

Объекты местного значения

- строительство трансформаторных подстанций для объектов нового жилищного строительства: дер. Надино – 1 объект, дер. Сиголово – 1 объект, пос. Шапки – 3 объекта;

- строительство сетей 10 кВ: дер. Надино – 0,1 км, дер. Сиголово – 0,1 км, дер. Староселье – 0,5 км;

- модернизация существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10-0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации.

Объекты иного значения (частные)

- строительство трансформаторных подстанций для планируемых садоводческих некоммерческих товариществ: дер. Староселье – 1 объект, пос. Шапки – 3 объекта.

Генеральным планом также предусматривается перенос существующей ВЛ 10 кВ, проходящей по территории проектируемого садоводства в районе дер. Староселье, по новой трассе.

В таблице 4.1.6 приведены сведения о финансовых потребностях в системе электроснабжения.

Таблица 4.1.6

Сведения о финансовых потребностях в системе электроснабжения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник информации (наименование программы) | Общий объем финансирования, тыс. руб. с НДС | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2045 гг. |
| 1 | Размещение линии электропередач ВЛ 750 кВ Белозерская – Ленинградская | Схема территориального планирования РФ | н/д |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Размещение линии электропередач ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС – Никольское | Схема территориального планирования РФ | н/д |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Размещение линии электропередач заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС – Ленинградская) | Схема территориального планирования РФ | н/д |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Размещение линии электропередач заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС – Колпино) | Схема территориального планирования РФ | н/д |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство трансформаторных подстанций для объектов нового жилищного строительства: дер. Надино – 1 объект, дер. Сиголово – 1 объект, пос. Шапки – 3 объекта | Генеральный план | н/д |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство сетей 10 кВ: дер. Надино – 0,1 км, дер. Сиголово – 0,1 км, дер. Староселье – 0,5 км | Генеральный план | н/д |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10-0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации | Генеральный план | н/д |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство трансформаторных подстанций для планируемых садоводческих некоммерческих товариществ: дер. Староселье – 1 объект, пос. Шапки – 3 объекта | Генеральный план | н/д |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Перенос существующей ВЛ 10 кВ, проходящей по территории проектируемого садоводства в районе дер. Староселье, по новой трассе | Генеральный план | н/д |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

* объем финансирования будет определен после разработки проектно-сметной документации.

## Система теплоснабжения

4.2.1 Характеристика системы теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение п. Шапки осуществляется от котельных «Шапки-1» и «Шапки-2», входящие в зону обслуживания теплоснабжающей организации ОАО «Тепловые сети». Сведения о котельных, расположенных на территории Шапкинского сельского поселения, представлены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1

Сведения о котельных, расположенных на территории Шапкинского сельского поселения

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Вид оборудования | Вид топлива | Расход топлива, т.н. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Шапки-1», ул. Школьная, д. 6 | 0,69 | 0,29 | 2 котла ТТ-50-250 | Природный газ | 74,297 |
| 2 | «Шапки-2», ул. Нины Куковеровой, д. 3 | 0,43 | 0,12 | 1 котел ТТ-100-2000 | Природный газ | 56,335 |

Система теплоснабжения – 2-трубная закрытая, горячее водоснабжение отсутствует. Способ прокладки тепловых сетей различный: подземная бесканальная и надземная.

Котельные с 2021 года переведены на природный газ.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 0С

К тепловым сетям котельной «Шапки-2» подключены 3 многоквартирных жилых дома (п. Шапки, ул. Нины Куковеровой д. 1, 2, 3) и здание администрации поселения. Протяженность сетей – 0,365 км.

К тепловым сетям котельной «Шапки-1» подключены 3 многоквартирных жилых дома (п. Шапки, ул. Школьная д. 1, 2, 5) и здание фельдшерско-акушерского пункта. Протяженность сетей – 0,251 км.

В остальных населенных пунктах поселения теплоснабжение осуществляется от местных автономных источников теплоты или печное.

Баланс тепловых мощностей и их потерь в тепловых сетях представлен в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2

Баланс тепловых мощностей и их потерь в тепловых сетях

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Шапки-1», ул. Школьная, д. 6 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | н/д | 0,29 |
| 2 | «Шапки-2», ул. Нины Куковеровой, д. 3 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | н/д | 0,12 |

Дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке отсутствует.

Значения потребления тепловой энергии на источниках тепла представлены в таблице 4.2.3.

Таблица 4.2.3

Значения потребления тепловой энергии на источниках тепла

| Показатель | Ед. изм. | 2022 год |
| --- | --- | --- |
| Объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования | Гкал | 1088,38 |
| Общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования | Гкал | 1077,5 |
| Объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования | Гкал | 63,64 |
| Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии | Гкал | 1013,86 |
| Объем потребления (использования) тепловой энергии (теплоснабжение) в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | Гкал | 693,98 |
| Объем потребления тепловой энергии (теплоснабжение) в органах местного самоуправления | Гкал | 47,29 |

4.2.2 Тарифы и нормативы потребления коммунальной услуги в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения

Действующие тарифы на тепловую энергию в 2023 году представлены в таблице 4.2.4.

Таблица 4.2.4

Действующие тарифы на тепловую энергию в 2023 году

| Наименование организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для ресурсоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал | Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Номер |  |  | вода |  |
| ОАО «Тепловые сети» | 16.11.2022 | 149-п | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 2 284,75 |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 284,75 |  |
|  | 28.11.2022 | 532-п | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  | 2 741,70 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 2 741,70 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета (согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 № 313 (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 30.12.2014 № 647, от 23.04.2021 № 224)) представлены в таблице 4.2.5.

Таблица 4.2.5

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета

| 1 | Дома постройки до 1945 года | 0,03105 |
| --- | --- | --- |
| (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 23.04.2021 № 224) |
| 2 | Дома постройки 1946-1970 годов | 0,02595 |
| (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 23.04.2021 № 224) |
| 3 | Дома постройки 1971-1999 годов | 0,02490 |
| (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 23.04.2021 № 224) |
| 4 | Дома постройки после 1999 года | 0,01485 |
| (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 23.04.2021 № 224) |

Примечания:

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению определены расчетным методом исходя из установленной продолжительности отопительного периода, равной восьми календарным месяцам, в том числе неполным.

3. В норматив потребления коммунальной услуги по отоплению включен расход тепловой энергии исходя из расчета на 1 кв. м площади помещений для обеспечения температурного режима помещений, содержания общего имущества многоквартирного дома с учетом оплаты за отопление в течение периода, равного продолжительности отопительного сезона.

4. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению распространяются на общежития (коммунальные квартиры). (примечания в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 23.04.2021 № 224)

4.2.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах теплоснабжения

Технические и технологические проблемы, возникающие в системах теплоснабжения не выявлены.

4.2.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

Мероприятия не планируются.

## Система газоснабжения

4.3.1 Существующее положение в сфере газоснабжения

Подача природного газа в Шапкинском сельском поселении осуществляется в п. Шапки, д. Староселье и д. Белоголово. Источник газоснабжения потребителей поселения – газораспределительная станция Тосно. Технические характеристики ГРС Тосно приведены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1

Технические характеристики ГРС Тосно

| Наименование | Тип ГРС | Год ввода в эксплуатацию | Проектное выходное давление по выходам, МПа | Проектная производительность ГРС, тыс. м3/ч | Максимальная достигнутая загрузка, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРС Тосно | ИП | 1971 | 0,29 | 107,6 | 18,0 |
|  |  |  | 0,59 |  |  |

Информация по распределительному газопроводу на территории Шапкинского сельского поселения представлена в таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.2

Информация по распределительному газопроводу на территории Шапкинского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес (местоположение) имущества | Кадастровый номер | Протяженность, м | Классификация газопровода по давлению (высоко /среднее/низкое) | Организация по техническому обслуживанию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределительный газопровод д. Белоголово | ЛО, Тосненский район, д. Белоголово | 47:26:0000000:40418 | 2199 | среднее | Газпромраспределение ЛО |
| 2 | Распределительный газопровод д. Староселье | ЛО, Тосненский район, д. Староселье | 47:26:0000000:40448 | 3800 | среднее | Газпромраспределение ЛО |
| 3 | Распределительный газопровод п. Шапки-1 | ЛО, Тосненский район, п. Шапки |  | 10781 | среднее | Газпромраспределение ЛО |

4.3.2 Тарифы потребления коммунальной услуги в сфере газоснабжения

Действующие тарифы на природный газ в 2023 году (согласно приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25.11.2022 №444-п) представлены в таблице 4.3.3.

Таблица 4.3.3

Розничные цены на природный газ

| № п/п | Направление использования газа | Розничные цены на природный газ, руб. за 1000 куб.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7681,75 |
| 2 | На нагрев с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7681,75 |
| 3 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и на нагрев с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7681,75 |
| 4 | На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 7549,44 |
| 5 | На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 7549,44 |

Примечание:

- При постановке природного газа для крышных котельных многоквартирных домов, использующих газ для отопления дома и подогрев горячей воды, применяются розничные цены на природный газ в соответствии с пунктом 5 Приложения к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25.11.2022 №444-п;

- Розничные цены на природный газ для населения указаны с учетом налога на добавленную стоимость.

4.3.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах газоснабжения

Технические и технологические проблемы, возникающие в системах газоснабжения не выявлены.

4.3.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей газоснабжения

В рамках Муниципальной программы «Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» планируются следующие мероприятия:

- строительство газопроводов распределительных в пос. Шапки: среднего давления – 28,3 км;

- строительство газопроводов распределительных в дер. Сиголово: высокого давления с пунктом редуцирования газа (ПРГ) шкафного типа – 0,02 км, среднего давления – 2,1 км, низкого давления – 2,6 км;

- строительство газопроводов распределительных в дер. Надино: высокого давления с пунктом редуцирования газа (ПРГ) шкафного типа – 0,1 км, среднего давления – 5,6 км;

- строительство газопроводов распределительных в дер. Ерзуново: высокого давления – 0,1 км, среднего давления – 1,3 км.

В таблице 4.3.4 приведены сведения о финансовых потребностях в системе газоснабжения.

Таблица 4.3.4

Сведения о финансовых потребностях в системе газоснабжения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник информации (наименование программы) | Общий объем финансирования, тыс. руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2045 гг. |
| 1 | Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод Ерзуново» | Муниципальная программа «Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 1170,35225 | 1170,35225 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод д. Сиголово-1» |  | 1605,28848 | 1605,28848 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод д. Сиголово-2» |  | 946,30683 | 946,30683 |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод д. Сиголово-3» |  | 1329,98569 | 1329,98569 |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод д. Надино-1» |  | 2911,07881 | 2911,07881 |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод д. Надино-2» |  | 1359,90834 | 1359,90834 |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод д. Надино-3» |  | 2040,26284 | 2040,26284 |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод п.Шапки-2» |  | 26750,62746 | 26750,62746 |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод п.Шапки-3» |  | 7359,19001 | 7359,19001 |  |  |  |  |  |

## Система водоснабжения

4.4.1 Характеристика системы водоснабжения

Централизованная система водоснабжения существует только в п. Шапки.

Эксплуатирующей организацией, оказывающей услуги в сфере централизованного водоснабжения, является филиал «Тосненский Водоканал» АО «ЛОКС».

Источниками водоснабжения п. Шапки являются скважины подземных вод, характеристика которых представлена в таблице 4.4.1. В остальных населенных пунктах водоснабжение осуществляется от шахтных колодцев.

Таблица 4.4.1

Характеристика водозаборных скважин пос. Шапки

| № п/п | Наименование объекта | Дебит, м3/ч | Тип насоса | Глубина, м | Год постройки | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина (ул. Школьная) | 0,39 | ЭЦВ 6-10-80 | 70 | 1967 | 60 |
| 2 | Артезианская скважина (ул. Юбилейная) | 0,1 | ЭЦВ 6-10-80 | 70 | 1965 | 60 |

На территории Шапкинского сельского поселения водопроводные очистные сооружения отсутствуют.

Качество воды системы питьевого водоснабжения не отвечает СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям мутности, цветности, содержанию железа (значительное превышение нормативов).

Зона санитарной охраны в составе первого пояса установлена только у скважины на ул. Юбилейная.

Оценка запасов подземных вод не проводилась.

Установленная производственная мощность артезианских скважин 0,5 тыс. м3/сут.

Общая протяженность водопроводных сетей Шапкинского сельского поселения составляет 0,765 км, степень износа – 60 %.

Собственная артезианская скважина имеется также у Центра социальной реабилитации, являющегося обособленным подразделением Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В. Г. Горденчука. Зоны санитарной охраны артезианской скважины утверждены распоряжением Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 21.11.2011 № 973.

4.4.2 Действующие тарифы и нормативы потребления коммунальной услуги в сфере водоснабжения

Действующие тарифы на питьевую воду в 2023 году представлены в таблице 4.4.2.

Таблица 4.4.2

Действующие тарифы на питьевую воду в 2023 году

| Приказ ЛенРТК | Наименование организации | Вид услуги | Тариф для населения, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата принятия | Номер (п-эк.обоснов. тарифы, пн- тарифы для населения) | Период действия тарифа |  |  | без учета налога на добавленную стоимость | с учетом налога на добавленную стоимость |
| 23.11.2022, 28.11.2022 | 395-п, 509-п | 01.12.2022-31.12.2023 | АО «Ленинградские областные коммунальные системы» (филиал «Тосненский водоканал») | питьевая вода | 35,59 | 42,71 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению (норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению) и водоотведению на территории Ленинградской области представлены в таблицах 4.4.3-4.4.5.

Таблица 4.4.3

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 28.12.2017 № 632)

| № п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. м/чел. в месяц) |
| --- | --- | --- |
|  |  | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: |  |  |
| 1.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 4,59 | 7,56 |
| 1.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 4,54 | 7,46 |
| 1.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 4,49 | 7,36 |
| 1.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 3,99 | 6,36 |
| 1.5 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,15 | 4,66 |
| 2 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | 2,05 |  |
| 3 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями, оборудованные: |  |  |
| 3.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 7,56 | 7,56 |
| 3.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 7,46 | 7,46 |
| 3.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 7,36 | 7,36 |
| 3.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 6,36 | 6,36 |
| 4 | Дома, оборудованные ваннами, с | 6,18 | 6,18 |
|  | централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и водонагревателями на твердом топливе |  |  |
| 5 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и газоснабжением | 5,23 | 5,23 |
| 6 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | 4,28 | 4,28 |
| 7 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, газоснабжением, без централизованного водоотведения | 5,23 |  |
| 8 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения | 4,28 |  |
| 9 | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,3 |  |
| 10 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением | 3,16 | 4,88 |

Таблица 4.4.4

Нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области (введены Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2017 № 632)

| № п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (куб. м /чел. в месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: |  |
| 1.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 2,97 |
| 1.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 2,92 |
| 1.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 2,87 |
| 1.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 2,37 |
| 1.5 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 1,51 |
| 2 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | 0,7 |
| 3 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением | 1,72 |

Таблица 4.4.5

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельных участков и надворных построек на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 19.07.2022 № 506)

| Направление использования коммунальной услуги по холодному водоснабжению | Единица измерения | Расход воды | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полив земельного участка | куб. м в год на один кв. м земельного участка | 0,088 | куб. м в месяц на один кв. м земельного участка | 0,022 |
| Водоснабжение и приготовление пищи: |  |  |  |  |
| для крупного рогатого скота (для телят) | куб. м в год на одну голову животного | 33,72 (6,6) | куб. м в месяц на одну голову животного | 2,81 (0,55) |
| для молодняка крупного рогатого скота |  | 10,92 |  | 0,91 |
| для быков-производителей |  | 16,44 |  | 1,37 |
| для крупного рогатого скота (мясных пород) |  | 20,04 |  | 1,67 |
| для свиней |  | 3,84 |  | 0,32 |
| для баранов |  | 2,52 |  | 0,21 |
| для овец |  | 1,8 |  | 0,15 |
| для ягнят |  | 0,72 |  | 0,06 |
| для молодняка овец |  | 1,32 |  | 0,11 |
| для кобыл с жеребятами |  | 29,16 |  | 2,43 |
| для кобыл, меринов, молодняка старше 1,5 лет |  | 21,96 |  | 1,83 |
| для молодняка лошадей до 1,5 лет |  | 16,44 |  | 1,37 |
| для коз взрослых (для молодняка коз) |  | 0,96 (0,6) |  | 0,08 (0,05) |
| для кур взрослых (для молодняка кур) | куб. м в год на одну голову домашней птицы | 0,12 (0,084) | куб. м в месяц на одну голову домашней птицы | 0,01 (0,007) |
| для индеек взрослых (для молодняка индеек) |  | 0,18 (0,144) |  | 0,015 (0,012) |
| для уток взрослых (для |  | 0,696 |  | 0,058 (0,045) |
| молодняка уток) |  | (0,54) |  |  |
| для гусей взрослых (для молодняка гусей) |  | 0,612 (0,552) |  | 0,051 (0,046) |
| для цесарок взрослых (для молодняка цесарок) |  | 0,108 (0,072) |  | 0,009 (0,006) |

4.4.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населённых пунктов

Проблемой качественной поставки воды населению Шапкинского сельского поселения является износ артезианских скважин, водопроводной сети, повышенное содержание железа в воде и отсутствие приборов учета.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- замена изношенных сетей;

- установка приборов учета.;

- установка станций водоподготовки на водозаборных скважинах.

Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также зеленых насаждений.

4.4.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей водоснабжения

Генеральным планом Шапкинского сельского поселения предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения сельского поселения.

Для новых районов предусматривается прокладка трубопроводов и подключение их к существующим водоводам, также предполагается реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

В целях обеспечения потребителей водой питьевого качества и развития существующей централизованной системы водоснабжения предлагаются мероприятия, приведенные в таблице 4.4.6.

Таблица 4.4.6

Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального района, предлагаемых генеральным планом

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина | вблизи д. Белоголово | производительность 21 м3/сут | зона санитарной охраны: первый пояс 50 м, второй и третий пояс определяется гидродинамическими расчетами* |
| 2 | Артезианская скважина | вблизи д. Ерзуново | производительность 11 м3/сут | зона санитарной охраны: первый пояс 50 м, второй и третий пояс определяется гидродинамическими расчетами* |
| 3 | Артезианская скважина | д. Надино | производительность 39 м3/сут | зона санитарной охраны: первый пояс 50 м, второй и третий пояс определяется гидродинамическими расчетами* |
| 4 | Артезианская скважина | д. Староселье | производительность 53 м3/сут | зона санитарной охраны: первый пояс 50 м, второй и третий пояс определяется гидродинамическими расчетами* |
| 5 | Артезианская скважина | п. Шапки | производительность 260 м3/сут | зона санитарной охраны: первый пояс 50 м, второй и третий пояс определяется гидродинамическими расчетами* |
| 6 | Водопроводные очистные сооружения | вблизи д. Белоголово | производительность 21 м3/сут | зона санитарной охраны: первый пояс 30 м* |
| 7 | Водопроводные очистные сооружения | вблизи д. Ерзуново | производительность 11 м3/сут | зона санитарной охраны: первый пояс 30 м* |
| 8 | Водопроводные очистные сооружения | д. Надино | производительность 39 м3/сут | зона санитарной охраны: первый пояс 30 м* |
| 9 | Водопроводные очистные сооружения | д. Староселье | производительность 53 м3/сут | зона санитарной охраны: первый пояс 30 м* |
| 10 | Водопроводные очистные сооружения | п. Шапки | производительность 260 м3/сут | зона санитарной охраны: первый пояс 30 м* |
| 11 | Водопровод | д. Белоголово | протяженность 1,9 км | не устанавливается |
| 12 | Водопровод | д. Ерзуново | протяженность 1,3 км | не устанавливается |
| 13 | Водопровод | д. Надино | протяженность 2,4 км | не устанавливается |
| 14 | Водопровод | д. Сиголово | протяженность 3,4 км | не устанавливается |
| 15 | Водопровод | д. Староселье | протяженность 2,3 км | не устанавливается |
| 16 | Водопровод | п. Шапки | протяженность 15,4 км | не устанавливается |
| 17 | Водопровод (реконструкция) | п. Шапки | протяженность 0,765 км | не устанавливается |

* Режим использования территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В таблице 4.4.7 приведена оценка финансовых потребностей в системе водоснабжения.

Таблица 4.4.7

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник информации (наименование программы) | Общий объем финансирования, тыс. руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2045 гг. |
| 1 | Строительство артезианской скважины вблизи д. Белоголово, производительность 21 м3/сут | Генеральный план, схема водоснабжения | 730 |  |  |  |  |  | 730 |
| 2 | Строительство артезианской скважины вблизи д. Ерзуново, производительность 11 м3/сут | Генеральный план, схема водоснабжения | 730 |  |  |  |  |  | 730 |
| 3 | Строительство артезианской скважины д. Надино, производительность 39 м3/сут | Генеральный план, схема водоснабжения | 770 |  |  |  |  |  | 770 |
| 4 | Строительство артезианской скважины д. Староселье, производительность 53 м3/сут | Генеральный план, схема водоснабжения | 890 |  |  |  |  |  | 890 |
| 5 | Строительство артезианской скважины п. Шапки, производительность 260 м3/сут | Генеральный план | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |
| 6 | Строительство водопроводных очистных сооружений вблизи д. Белоголово, производительность 21 м3/сут | Генеральный план, схема водоснабжения | 390 |  |  |  |  |  | 390 |
| 7 | Строительство водопроводных очистных сооружений вблизи д. Ерзуново, производительность 11 м3/сут | Генеральный план, схема водоснабжения | 390 |  |  |  |  |  | 390 |
| 8 | Строительство водопроводных очистных сооружений д. Надино, производительность 39 м3/сут | Генеральный план, схема водоснабжения | 390 |  |  |  |  |  | 390 |
| 9 | Строительство водопроводных очистных сооружений д. Староселье, производительность 53 м3/сут | Генеральный план, схема водоснабжения | 390 |  |  |  |  |  | 390 |
| 10 | Строительство водопроводных очистных сооружений п. Шапки, производительность 260 м3/сут | Генеральный план, схема водоснабжения | 790 |  | 790 |  |  |  |  |
| 11 | Строительство водопровода д. Белоголово, протяженность 1,9 км | Генеральный план, схема водоснабжения | 7440 |  |  |  |  |  | 7440 |
| 12 | Строительство водопровода д. Ерзуново, протяженность 1,3 км | Генеральный план, схема водоснабжения | 5090 |  |  |  |  |  | 5090 |
| 13 | Строительство водопровода д. Надино, протяженность 2,4 км | Генеральный план, схема водоснабжения | 9400 |  |  |  |  |  | 9400 |
| 14 | Строительство водопровода д. Сиголово, протяженность 3,4 км | Генеральный план, схема водоснабжения | 13300 |  |  |  |  |  | 13300 |
| 15 | Строительство водопровода д. Староселье, протяженность 2,3 км | Генеральный план, схема водоснабжения | 9010 |  |  |  |  |  | 9010 |
| 16 | Строительство водопровода п. Шапки, протяженность 15,4 км | Генеральный план, схема водоснабжения | 60300 |  |  |  |  | 12000 | 48300 |
| 17 | Реконструкция водопровода п. Шапки, протяженность 0,765 км | Генеральный план, схема водоснабжения | 3000 |  |  | 1500 | 1500 |  |  |

## Система водоотведения

4.5.1 Характеристика системы водоотведения

В Шапкинском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы и общественные здания имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

В настоящее время очистные сооружения в Шапкинском сельском поселении отсутствуют. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

Отвод поверхностного стока осуществляется по кюветам вдоль дорог, по водоотводным канавам и рельефу местности. Сети дождевой канализации и очистные сооружения дождевой канализации на территории поселения отсутствуют.

4.5.2 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах водоотведения

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие очистки сточных вод;

- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

4.5.3 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей водоотведения

В соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на период с 2020 до 2030 годы, утвержденной постановлением администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.06.2020 № 64, генеральным планом предлагается организация централизованной системы водоотведения со строительством двух локальных канализационных очистных сооружений в п. Шапки.

Первая площадка очистных сооружений предусмотрена в районе ул. Нины Куковеровой. Сброс очищенных стоков планируется осуществлять в озеро Лисино (выпуск 100 м).

Вторая площадка очистных сооружений предусмотрена в северной части пос. Шапки. Сброс очищенных стоков планируется осуществлять в безымянный пруд (выпуск 130 м).

Организация централизованной системы водоотведения в д. Белоголово, д. Ерзуново, д. Надино, д. Сиголово, д. Староселье экономически нецелесообразна.

Для неканализованной застройки данных населенных пунктов поселения сохраняется сбор стоков в выгребные ямы и септики. Вывоз сточных вод из выгребных ям и септиков должен решаться в частном порядке путем заключения договора на прием хозяйственно-бытовых сточных вод из спецавтотранспорта на планируемые очистные сооружения в п. Шапки в северной части п. Шапки. В мощности планируемых очистных сооружений в п. Шапки учтены суммарные суточные расходы сточных вод от постоянного и сезонного населения.

Основные мероприятия

В целях организации централизованной системы водоотведения, предлагаются к строительству следующие объекты, приведенные в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1

Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального района, предлагаемых генеральным планом

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения (КОС) | п. Шапки (в районе ул. Нины Куковеровой) | производительность 60 м3/сут | санитарно-защитная зона 15 м* |
| 2 | Очистные сооружения (КОС) | п. Шапки (в северной части) | производительность 650 м3/сут | санитарно-защитная зона 20 м* |
| 3 | Канализация самотечная | п. Шапки | протяженность 4,2 км | не устанавливаются |

* Режим использования территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

В таблице 4.5.2 приведена оценка финансовых потребностей в системе водоотведения.

Таблица 4.5.2

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник информации (наименование программы) | Общий объем финансирования, тыс. руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2045 гг. |
| 1 | Строительство очистных сооружений (КОС) п. Шапки (в районе ул. Нины Куковеровой), производительность 60 м3/сут | Генеральный план, схема водоснабжения | 2100 |  |  |  |  |  | 2100 |
| 2 | Строительство очистных сооружений (КОС) п. Шапки (в северной части), производительность 650 м3/сут | Генеральный план, схема водоснабжения | 22600 |  |  |  |  |  | 22600 |
| 3 | Строительство сетей канализации самотечной п. Шапки, протяженность 4,2 км | Генеральный план, схема водоснабжения | 18800 |  |  |  |  |  | 18800 |

## Система утилизации твердых коммунальных отходов

4.6.1 Система утилизации ТКО

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов от жилищного фонда, организаций и учреждений осуществляет региональный оператор Ленинградской области – АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» по договорам на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, заключенными отдельно с каждым заказчиком.

Твердые коммунальные отходы вывозятся из Шапкинского сельского поселения на полигон ООО «ЭКО ПЛАНТ» (Тосненское городское поселение), где происходит захоронение ТКО III – V классов опасности, согласно имеющейся лицензии.

Система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов от домовладений.

Применяется контейнерная система сбора.

Система сбора и удаление отходов представлена в таблице 4.6.1.

Таблица 4.6.1

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (на 01.02.2021 год)

| № п/п | Местоположение | Технические характеристики | Источник образования ТКО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь (кв.м) | ограждение | покрытие | кол-во контейнеров | кол-во планируемых к размещению контейнеров | объем контейнеров, куб.м. |  |
| 1 | п.Шапки, ул.Железнодорожная (маг. "Турист") | 117 | профлист 3,8*8,8*5,1 | бетонные плиты |  | 5 | 0,75 | население |
| 2 | п.Шапки, ул.Колхозная, у д.9 | 63,4 | профлист 6,5*9,1*6,5 | бетонные плиты |  | 2 | 8 | население |
| 3 | п.Шапки, ул.Парковая, 30 м от д.1 | 3,9 | профлист 1,2*4,5*1,2 | бетонные плиты |  | 2 | 0,75 | население |
| 4 | п.Шапки, ул.Железнодорожная, 40 м от д.62 (между 3 и 4 карьером) | 9 | профлист 1,2*4,5*1,2 | бетонные плиты |  | 5 | 0,75 | население |
| 5 | п.Шапки, ул.Покровская, за д.53 по ул.М.Кротова | 3,1 | профлист 1,2*4,5*1,2 | бетонные плиты |  | 2 | 0,75 | население |
| 6 | п.Шапки, ул.Куковеровой, 40 м. от д.21 | 5,3 | профлист 1,2*4,5*1,2 | бетонные плиты |  | 3 | 0,75 | население |
| 7 | п.Шапки, ул.Лесная, 25 м от д.33 | 13,3 | профлист 1,2*4,5*1,2 | бетонные плиты |  | 1 | 8 | население |
| 8 | д.Староселье, ул. Центральная у д.51 | 31,7 | профлист 4,6*6,9*4,6 | бетонные плиты |  | 5 | 0,75 | население |
| 9 | д.Сиголово, ул Солнечная, напротив д.1 | 5,4 | профлист 1,2*4,5*1,2 | бетонные плиты |  | 3 | 0,75 | население |
| 10 | д.Сиголово, ул Береговая, напротив д.2 | 5,4 | профлист 1,2*4,5*1,2 | бетонные плиты |  | 3 | 0,75 | население |
| 11 | д.Надино, ул. Солнечная, у пожар водоема | 5,4 | профлист 1,2*4,5*1,2 | бетонные плиты |  | 3 | 0,75 | население |
| 12 | д. Ерзуново, на въезде в деревню, между д.7 и д.9 | 5,4 | профлист 1,2*4,5*1,2 | бетонные плиты |  | 3 | 0,75 | население |
| 13 | д.Белоголово, в районе озера | 5,4 | профлист 1,2*4,5*1,2 | бетонные плиты |  | 3 | 0,75 | население |
| 14 | п. Шапки, ул. М.Кротова, МКД 31 м. от д. 61 | 5,4 | профлист 1,2*4,5*1,2 | бетонные плиты |  | 3 | 0,75 | население |
| 15 | п. Шапки, ул.Воскресенская 45 м от д.21 (пер. Светлый) | 5,4 | профлист 1,2*4,5*1,2 | бетонные плиты |  | 3 | 0,75 | население |
| 16 | п. Шапки, ул. Северная, 23 м от д. 17 | 5,4 | профлист 1,2*4,5*1,2 | бетонные плиты |  | 3 | 0,75 | население |
| 17 | п. Шапки, ул. Веселая, 50 м от д. 31 | 5,4 | профлист 1,2*4,5*1,2 | бетонные плиты |  | 3 | 0,75 | население |
| 18 | п. Шапки, ул.Н.Куковеровой, МКД, 23 м от д.3 | 5,4 | профлист 1,2*4,5*1,2 | бетонные плиты |  | 5 | 0,75 | население |
| 19 | п. Шапки, ул.Школьная, МКД, 23 м от д.2 | 5,4 | профлист 1,2*4,5*1,2 | бетонные плиты |  | 3 | 0,75 | население |
| 20 | д.Белоголово, Ижорский проезд, 54 м от д.13 | 5,4 | профлист 1,2*4,5*1,2 | бетонная плита |  | 2 | 0,75 | население |
| 21 | д.Белоголово, Ижорский проезд, 30 м от д.16 | 5,4 | профлист 1,2*4,5*1,2 | бетонная плита |  | 1 | 0,75 | население |
| 22 | п.Шапки,.Железнодорожный пер., 21м от земельного участка № 2 | 5,4 | профлист 1,2*4,5*1,2 | бетонная плита |  | 3 | 0,75 | население |
| 23 | п.Шапки, ул. М.Кротова д.12 | 2 | профлист | бетонная плита |  | 1 | 0,75 | предприятие торговли |
| 24 | п.Шапки, ул.Советская, д.29 | 2 | профлист | бетонная плита |  | 1 | 0,75 | предприятие торговли |
| 25 | п.Шапки, ул. М.Кротова , д.1 | 10 | профлист | бетонная плита |  | 2 | 0,75 | предприятие торговли |
| 26 | п.Шапки, ул. Железнодорожная, д.70 (база «Агроотдых») | 50 | профлист | бетонная плита |  | 5 | 0,75 | предприятие торговли |

Население, проживающее в многоквартирных и частных жилых домах, выносят коммунальные отходы в металлические контейнеры. Отходы отгружаются региональным оператором Ленинградской области.

На контейнерных площадках количество мусоросборников не превышает допустимое санитарно-гигиеническими нормами количество (более 5 штук).

Площадки для мест накопления ТКО имеют бетонное покрытие, вид площадки – открытая, материал ограждения – металл, вид контейнеров – поверхностный.

Оборудование на всех контейнерных площадках соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (есть ограждений, контейнера стоят на твердом водонепроницаемом покрытии). Все площадки расположены на расстоянии 20-100 м от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения.

Система сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Система сбора КГО – бесконтейнерная. Крупногабаритные отходы накапливаются в местах для сбора ТКО и вывозятся специализирующейся организацией транспортом для вывоза коммунальных отходов.

Площадок для сбора крупногабаритных отходов в Шапкинском сельском поселении нет.

Система сбора и вывоза ТКО от предприятий и организаций

Сбор и вывоз ТКО от предприятий и организаций осуществляет АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» по заявкам предприятий и организаций на полигон ТКО, местами временного хранения отходов являются временные площадки предприятий и организаций.

Периодичность удаления твердых коммунальных отходов в Шапкинском сельском поселении, включая крупногабаритные, представлена в таблице 4.6.2.

Таблица 4.6.2

Периодичность удаления ТКО и крупногабаритных отходов.

| Наименование объекта | Периодичность удаления |
| --- | --- |
|  | КГО | ТКО |
|  | бесконтейнерная система | контейнерная система сбора |
| Жилищный сектор | По мере накопления | 2 раза в неделю |
| Организации и учреждения | По заявке | По заявке |

4.6.2 Действующие тарифы и нормативы потребления коммунальной услуги в сфере утилизации ТКО

На территории Ленинградкой области действуют единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Таблица 4.6.3

Единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ленинградской области с 01.12.2022 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование организации | Номер | Дата | Наименование тарифа | Потребители | с 01.12.2022 по 31.12.2023 (руб./тонну)* | с 01.12.2022 по 31.12.2023 (руб./м3)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинградская область |
| 1. | АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» | 508-п | 28.11.2022 | единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | Прочие потребители (юридические лица) | 5741,24 | 924,34 |
|  |  |  |  |  | Потребители, проживающие в многоквартирных домах | 5741,24 | 920,70 |
|  |  |  |  |  | Потребители, проживающие в индивидуальных жилых домах | 5741,24 | 899,18 |

* указывается без налога на добавленную стоимость по основаниям подпункта 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов, согласно приказу управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами от 29 апреля 2020 года № 2 (с изменениями на 28 апреля 2021 года), представлены в таблицах 4.6.4, 4.6.5.

Таблица 4.6.4

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов в отношении категорий объектов, на которых образуются твердые коммунальные отходы, за исключением категорий объектов жилищного фонда Ленинградской области

| № п/п | Наименование категории объекта | Расчетная единица | Норматив накопления твердых коммунальных отходов (с учетом крупногабаритных отходов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг/год | куб.м/год |
| 1 | Административные здания и учреждения |  |  |  |
| 1.1 | Административные учреждения (отдельно стоящие здания), архивы, музеи, библиотеки | 1 сотрудник | 90,81 | 0,88 |
| 1.2 | Офисы, служебные помещения, банки (расположенные во встроенных помещениях) | 1 кв.м общей площади | 43,87 | 0,46 |
| 2 | Предприятия торговли |  |  |  |
| 2.1 | Продовольственные магазины, магазины алкогольной продукции | 1 кв.м общей площади | 88,07 | 0,91 |
| 2.2 | Промтоварные магазины, аптеки | 1 кв.м общей площади | 68,18 | 0,65 |
| 2.3 | Супермаркеты (универмаги), магазины смешанной торговли (универсамы) | 1 кв.м общей площади | 152,00 | 1,41 |
| 3 | Предприятия транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 3.1 | Железнодорожные и автовокзалы | 1 пассажир | 152,21 | 0,39 |
| 3.2 | Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 1 кв. метр общей площади | 102,20 | 0,62 |
| 3.3 | Автомойки, автозаправочные станции | 1 машино-место | 2241,83 | 12,00 |
| 3.4 | Автостоянки, парковки | 1 машино-место | 28,47 | 0,22 |
| 4 | Дошкольные и учебные заведения |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 учащийся | 164,18 | 0,70 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения, учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования | 1 учащийся | 80,23 | 0,34 |
| 4.3 | Учреждения дополнительного образования | 1 учащийся | 21,35 | 0,19 |
| 4.4 | Детские дома, интернаты | 1 учащийся | 240,46 | 1,00 |
| 5 | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения |  |  |  |
| 5.1 | Дворцы культуры, клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, стадионы | 1 место | 36,61 | 0,18 |
| 5.2 | Пансионаты, дома отдыха, туристические базы, спортивные залы, бассейны | 1 кв. м общей площади | 64,90 | 0,38 |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |
| 6.1 | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 кв.м общей площади | 89,72 | 0,46 |
| 7 | Предприятия службы быта |  |  |  |
| 7.1. | Гостиницы | 1 место | 274,04 | 1,80 |
| 7.2 | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 кв.м общей площади | 53,84 | 0,61 |
| 7.3 | Бани, сауны | 1 кв.м общей площади | 42,45 | 0,44 |
| 7.4 | Мастерские по ремонту одежды, обуви, ключей, часов; мастерские по ремонту бытовой, компьютерной техники; химчистки, прачечные; ателье | 1 кв.м общей площади | 40,52 | 0,59 |
| 8 | Предприятия в сфере похоронных услуг (кладбища) | 1 га общей площади | 8606,99 | 46,06 |
| 9 | Некоммерческие объединения граждан |  |  |  |
| 9.1 | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участок | 493,48 | 2,14 |
| 10 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 10.1 | Медицинские центры, центры здоровья | 1 кв. метр общей площади | 79,57 | 0,47 |
| 10.2 | Больницы, санатории | 1 койко-место | 120,74 | 0,75 |
| 10.3 | Поликлиники, амбулатории | 1 посещение в день | 25,00 | 0,25 |

Средняя плотность твердых коммунальных отходов в отношении категорий объектов, на которых образуются твердые коммунальные отходы, за исключением категорий объектов жилищного фонда Ленинградской области - 161,0 кг/куб.м.

Таблица 4.6.5

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов в отношении категорий объектов жилищного фонда Ленинградской области

| № п/п | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления твердых коммунальных отходов | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг/год | куб.м/год | кг/куб.м |
| 1 | Многоквартирные дома | 1 кв.м общей площади жилого помещения | 13,118 (с учетом крупногабаритных отходов) | 0,0818 (с учетом крупногабаритных отходов) | 160,0 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | 1 человек | 240,097 (с учетом крупногабаритных отходов) | 1,533 (с учетом крупногабаритных отходов) | 157,0 |

4.6.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системе утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО

Основными проблемами и недостатками системы утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО в Шапкинском сельском поселении являются:

- отсутствие разработанной системы снижения объёма отходов, поступающих на захоронение (раздельный сбор, сортировка, вторичное использование);

- образование несанкционированных свалок.

Поскольку ТКО содержат многие компоненты, которые с успехом могут использоваться в качестве вторичного сырья, предлагается организовать систему сбора вторичных отходов с учетом экономической целесообразности.

Для эффективного решения проблемы загрязнения окружающей среды от отходов требуется проведение комплекса мероприятий, предусматривающих не только создание необходимых производственных мощностей, но и реализацию превентивных действий:

- по снижению объемов накапливаемых отходов;

- рециклингу и повторному использованию отходов;

- безопасному размещению невозвращаемых остатков;

- полезное использование отходов в качестве вторичных ресурсов более 20% (по массе) составляющих указанных отходов;

- уменьшению объёма захораниваемых отходов.

Кроме того, необходимо осуществить рекультивацию несанкционированных свалок отходов на территории сельского поселения, а также оборудовать контейнерные площадки в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории сельского поселения.

4.6.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в системе утилизации ТКО

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории Шапкинского сельского поселения, которые позволят обеспечить рациональную организацию работы по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации отходов. Необходимо:

- выявлять и ликвидировать существующие и вновь образующиеся стихийные свалки на территории Шапкинского сельского поселения;

- обеспечить своевременный вывоз твердых коммунальных отходов из населённых пунктов;

- обустроить территории исторически сложившихся мест купания контейнерами для сбора отходов;

- организовать раздельный сбор опасных отходов, образующихся у населения (люминесцентные лампы, отработанные аккумуляторы и батарейки, медицинские препараты с истёкшим сроком годности, тара из-под лакокрасочных материалов и так далее);

- заключить договора на обслуживание мобильным инсинератором для утилизации биологических отходов.

Сельское поселение, в рамках своих полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, отвечает за организацию сбора и удаления отходов, в связи с чем решает вопросы организации контейнерных площадок, наличия необходимого количества контейнеров и инвентаря, контроля над соблюдением норм и правил, регламентирующих процесс обращения с отходами на территории поселения – совместно с уполномоченными органами исполнительной власти и санитарного надзора.

В таблице 4.6.6 приведена оценка финансовых потребностей в системе утилизации ТКО.

Таблица 4.6.6

Оценка финансовых потребностей в системе утилизации ТКО

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник информации (наименование программы) | Общий объем финансирования, тыс. руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2045 гг. |
| 1 | Установка контейнеров для нужд населения и социальной инфраструктуры объемом 0,75 м3 | Генеральная схема санитарной очистки территории | 684 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Ремонт контейнерных площадок с изношенными ограждениями и водонепроницаемыми покрытиями |  | 400 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Организация площадок под КГО |  | 270 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Организовать централизованный сбор и вывоз отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих изделий, токсичных металлов, источников тока, нефтепродуктов, лакокрасочных материалов и пр. от населения и хозяйствующих объектов |  | 480 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

## Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений муниципального образования, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.7.1.

Таблица 4.7.1

Оснащенность приборами учета на 01.01.2023 год

| Показатель | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- |
|  | Население | Объекты социально-культурного и бытового назначения | Прочие объекты |
| Электрическая энергия | 100 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия | н/д | н/д | н/д |
| Водоснабжение | 5 |
| Природный газ | 100 | 100 | 100 |

# ПЛАН РАЗВИТИЯ ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

## Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Территория Шапкинского сельского поселения расположена в пригородной зоне Санкт-Петербурга, расстояние от административного центра Тосненского муниципального района – города Тосно – до п. Шапки составляет 23 км.

Шапкинское сельское поселение в разрезе территориального развития Тосненского муниципального района отнесено к зоне с преимущественно аграрной специализацией сельской экономики очагового типа развития с менее благоприятными стартовыми условиями социально-экономического развития. Перспективное экономическое развитие ориентируется в первую очередь на диверсификацию малого предпринимательства. По мере удаления от крупного городского центра, в том числе от основных транспортных коридоров, отмечается значительное снижение уровня социально-экономической и инвестиционной активности в целом. Отсутствие финансовой возможности развития инфраструктуры силами местного бюджета делает развитие периферийных территорий сильно зависимыми от внешних инвестиций, реализации инфраструктурных проектов, государственных и муниципальных программ. Данные территории отличает более высокие темпы оттока населения и более сложные условия для привлечения молодых специалистов в сферу муниципального хозяйства. Перспективы экономического развития поселения, обусловленные спецификой их территориального освоения, отличаются более очаговым характером хозяйственного освоения территорий, связанным в первую очередь с локализацией инфраструктурно обустроенных точек роста.

Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденной решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2018 № 222, перспективная экономическая специализация Шапкинского сельского поселения: развитие рекреационных объектов загородного типа, туризм.

Кроме того, в соответствии с определёнными основными направлениями Стратегии социально-экономического развития Тосненского района Ленинградской области до 2030 года, сформулированы стратегические приоритеты социально-экономического развития Шапкинского сельского поселения с ключевыми основными мерами и мероприятиями в контексте развития Тосненского муниципального района:

Приоритет «Комфортные поселения»

- разработка генерального плана поселения.

Приоритет «Территориальная специализация»

- развитие объектов туристско-рекреационной инфраструктуры и сферы обслуживания туристов;

- развитие сувенирного производства, народно-художественных промыслов и ремесел;

- содействие развитию малого предпринимательства в сфере туризма, сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции, услуг;

- вовлечение в хозяйственный оборот водных объектов.

Профильное стратегическое направление «Социальный эффект»

- развитие объектов физкультуры и спорта;

- разработка и реализация системы мероприятий по развитию объектов социально-культурного назначения.

Профильное стратегическое направление «Экологическая безопасность»

- реализация системы природоохранных мероприятий и ограничение хозяйственной деятельности в природоохранных зонах.

Перспективная численность постоянного населения Шапкинского сельского поселения в генеральном плане определена в соответствии с демографическим прогнозом схемы территориального планирования Ленинградской области.

Численность населения Шапкинского сельского поселения к 2045 году увеличится до 607 человек. Основным источником формирования перспективного населения муниципального образования является положительный миграционный прирост, увеличение которого произойдёт в результате развития агропромышленного комплекса, туризма и рекреации.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Тосненского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года, утверждённой решением совета депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области от 21.12.2018 № 222, факторами социально-экономического развития Шапкинского сельского поселения являются:

- наличие железнодорожного и автомобильного сообщения с районным центром г. Тосно и Санкт-Петербургом;

- традиционно привлекательное для населения место отдыха туризма;

- наличие достопримечательных природных объектов – камовый массив «Шапки – Кирсинский» (урочище Ивановы Горы), используемые для зимнего отдыха, в частности, лыжные маршруты, проложенные в районе урочища Царицына Гора;

- наличие объектов историко-культурного наследия (парковая усадьба героя войны 1812 года А. Д. Балашова с действующей церковью Покрова);

- наличие на территории поселения садоводческих некоммерческих товариществ. В летний период население увеличивается в несколько раз, что обуславливает возможности развития малого предпринимательства в сфере производства мясомолочной и овощной продукции, переработки плодово-ягодной и иной продукции и оказания услуг садоводам по строительству и ремонту дачных домов, автосервиса.

Также стратегией социально-экономического развития Тосненского муниципального района определены стратегические направления развития Шапкинского сельского поселения:

- совершенствование инвестиционно-предпринимательского климата:

- содействие развитию малого предпринимательства в сфере туризма.

- ускоренное развитие традиционных и становление новых отраслей территориальной специализации поселения:

- развитие объектов туристско-рекреационной инфраструктуры и сферы обслуживания туристов;

- развитие сувенирного производства, народно-художественных промыслов и ремесел.

- улучшение социального климата:

- реализация системы природоохранных мероприятий и ограничение хозяйственной деятельности в природоохранных зонах;

- разработка и реализация системы мероприятий по развитию объектов социально-культурного назначения.

Перспективы развития экономики Шапкинского сельского поселения обусловлены наличием рекреационных ресурсов, минерально-сырьевой базы для развития промышленности строительных материалов, сельскохозяйственного потенциала. Создание крупных и средних предприятий на территории муниципального образования не предполагается. Основная роль в развитии экономического потенциала на перспективу принадлежит малому бизнесу, который обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, способствует оптимизации структуры промышленного комплекса и насыщению рынка товарами и услугами.

Схемой территориального планирования Тосненского муниципального района не предусмотрено промышленного и агропромышленного развития Шапкинского сельского поселения. На основе имеющихся природных рекреационных ресурсов, историко-культурных объектов, а также существующих и планируемых объектов туристской инфраструктуры схемой территориального планирования предусмотрено развитие поселения в качестве зоны активизации туристско-рекреационной деятельности первоочередного развития с центром – «точкой роста» посёлком Шапки.

В сельском поселении предполагается строительство новых объектов размещения туристов, организация сувенирного производства, производства изделий народных промыслов и ремесел, сельскохозяйственных предприятий.

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2045 года представлены в таблице 5.2.1. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг.

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития муниципального образования.

Таблица 5.2.1

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Существующее положение 2022 год | Перспектива 2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |
|  | Электрическая нагрузка | МВт | 3,68 | 5,63 |
|  | Теплоснабжение |
|  | Объем выработанной тепловой энергии | Гкал | 1088,38 | 1088,38 |
|  | Тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 |
|  | Газоснабжение |
|  | Объем подачи газа потребителям | млн. м3 | 0 | 37,9 |
|  | Водоснабжение |
|  | Водопотребление, всего | тыс. м3/сут | 0,01 | 0,22 |
|  | Водоотведение |
|  | Объём хозяйственно-бытовых стоков | тыс. м3/сут | 0 | 0,17 |
|  | Система утилизации ТКО |
|  | Общий объем твердых коммунальных отходов, всего, в том числе: | м3 | 7197,41 | 9001,2 |
|  | от населения (с учётом КГО) | м3 | 5585,42 | 7020,9 |
|  | от предприятий и организаций | м3 | 1611,99 | 1980,3 |

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502, к которым относятся:

- критерии доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса);

- величины новых нагрузок (по каждому виду коммунального ресурса), присоединяемых в перспективе;

- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций);

- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях);

- показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м3, на 1 чел.);

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность коммунальных систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надёжность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Шапкинского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей);

- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене;

- долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- снижение уровня потерь;

- снижение количества аварий на 1 км сетей в год;

- минимизация воздействия на окружающую среду.

Результатами реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения являются:

- повышение надёжности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счёт уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтённых расходов тепловой энергии;

- снижение количества аварий на 1 км сетей в год;

- минимизации воздействия на окружающую среду.

Результатами реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтённых расходов воды;

- минимизации воздействия на окружающую среду;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию системы водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения объектов к системе водоотведения при гарантированном объёме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по развитию системы газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение надёжности и бесперебойности газоснабжения.

Реализация программных мероприятий по развитию системы захоронения (утилизации) ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки.

Целевые показатели (таблица 6.1) устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Таблица 6.1

Целевые показатели Программы

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Фактическое значение | Значение индикатора по годам реализации Программы | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2045 |  |
| Система электроснабжения |
| Доступность для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват потребителей приборами учета |
| Доля объемов электрической энергии, потребляемой промышленными объектами, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов электрической энергии, потребляемой населением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемом электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | н/д | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Износ сетей | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Показатели качества обслуживания абонентов |
| Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система теплоснабжения |
| Доступность для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Показатели качества поставляемых услуг |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Охват потребителей приборами учета |
| Охват абонентов приборами учета | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ тепловых сетей | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоснабжения |
| Охват потребителей приборами учета |
| Охват абонентов приборами учета | % | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 | 100 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 80 | 8, |
| Показатели качества воды |
| Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Износ водопроводных сетей | % | 60 | 62 | 63 | 64 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоотведения и очистки сточных вод |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля сетей, нуждающихся в замене | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Качество обслуживания абонентов |
| Обеспеченность потребителей приборами учета воды | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Эффективность использования ресурсов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уровень потерь | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Качество очитки сточных вод |
| Соответствие качества сточных вод установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Система газоснабжения |
| Доступность для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению | % | 0 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Охват потребителей приборами учета |
| Доля объемов попутного нефтяного/отбензиненного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем газоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Износ коммунальных систем | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система обращения с отходами |
| Доступность для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системой обращения с отходами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности системы |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 | 100 |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
| Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов Шапкинского сельского поселения до 2045 года представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Общая программа инвестиционных проектов

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Источник информации | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1.1. | Размещение линии электропередач ВЛ 750 кВ Белозерская – Ленинградская | Генеральный план | 2024-2045 |
| 1.2 | Размещение линии электропередач ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС – Никольское |  | 2024-2045 |
| 1.3 | Размещение линии электропередач заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС – Ленинградская) |  | 2024-2045 |
| 1.4 | Размещение линии электропередач заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС – Колпино) |  | 2024-2045 |
| 1.5 | Строительство трансформаторных подстанций для объектов нового жилищного строительства: дер. Надино – 1 объект, дер. Сиголово – 1 объект, пос. Шапки – 3 объекта |  | 2024-2045 |
| 1.6 | Строительство сетей 10 кВ: дер. Надино – 0,1 км, дер. Сиголово – 0,1 км, дер. Староселье – 0,5 км |  | 2024-2045 |
| 1.7 | Модернизация существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10-0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации |  | 2024-2045 |
| 1.8 | Строительство трансформаторных подстанций для планируемых садоводческих некоммерческих товариществ: дер. Староселье – 1 объект, пос. Шапки – 3 объекта |  | 2024-2045 |
| 1.9 | Перенос существующей ВЛ 10 кВ, проходящей по территории проектируемого садоводства в районе дер. Староселье, по новой трассе |  | 2024-2045 |
| 2 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 2.1. | Мероприятия не планируются |  |  |
| 3 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 3.1 | Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод Ерзуново» | Муниципальная программа «Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 2024 |
| 3.2 | Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод д. Сиголово-1» |  | 2024 |
| 3.3 | Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод д. Сиголово-2» |  | 2024 |
| 3.4 | Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод д. Сиголово-3» |  | 2024 |
| 3.5 | Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод д. Надино-1» |  | 2024 |
| 3.6 | Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод д. Надино-2» |  | 2024 |
| 3.7 | Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод д. Надино-3» |  | 2024 |
| 3.8 | Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод п.Шапки-2» |  | 2024 |
| 3.9 | Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод п.Шапки-3» |  | 2024 |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 4.1 | Строительство артезианской скважины вблизи д. Белоголово, производительность 21 м3/сут | Генеральный план, схема водоснабжения | 2029-2045 |
| 4.2 | Строительство артезианской скважины вблизи д. Ерзуново, производительность 11 м3/сут |  | 2029-2045 |
| 4.3 | Строительство артезианской скважины д. Надино, производительность 39 м3/сут |  | 2029-2045 |
| 4.4 | Строительство артезианской скважины д. Староселье, производительность 53 м3/сут |  | 2029-2045 |
| 4.5 | Строительство артезианской скважины п. Шапки, производительность 260 м3/сут | Генеральный план | 2027 |
| 4.6 | Строительство водопроводных очистных сооружений вблизи д. Белоголово, производительность 21 м3/сут | Генеральный план, схема водоснабжения | 2029-2045 |
| 4.7 | Строительство водопроводных очистных сооружений вблизи д. Ерзуново, производительность 11 м3/сут |  | 2029-2045 |
| 4.8 | Строительство водопроводных очистных сооружений д. Надино, производительность 39 м3/сут |  | 2029-2045 |
| 4.9 | Строительство водопроводных очистных сооружений д. Староселье, производительность 53 м3/сут |  | 2029-2045 |
| 4.10 | Строительство водопроводных очистных сооружений п. Шапки, производительность 260 м3/сут |  | 2025 |
| 4.11 | Строительство водопровода д. Белоголово, протяженность 1,9 км |  | 2029-2045 |
| 4.12 | Строительство водопровода д. Ерзуново, протяженность 1,3 км |  | 2029-2045 |
| 4.13 | Строительство водопровода д. Надино, протяженность 2,4 км |  | 2029-2045 |
| 4.14 | Строительство водопровода д. Сиголово, протяженность 3,4 км |  | 2029-2045 |
| 4.15 | Строительство водопровода д. Староселье, протяженность 2,3 км |  | 2029-2045 |
| 4.16 | Строительство водопровода п. Шапки, протяженность 15,4 км |  | 2028-2045 |
| 4.17 | Реконструкция водопровода п. Шапки, протяженность 0,765 км |  | 2026-2027 |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
| 5.1 | Строительство очистных сооружений (КОС) п. Шапки (в районе ул. Нины Куковеровой), производительность 60 м3/сут | Генеральный план, схема водоснабжения | 2029-2045 |
| 5.2 | Строительство очистных сооружений (КОС) п. Шапки (в северной части), производительность 650 м3/сут |  | 2029-2045 |
| 5.3 | Строительство сетей канализации самотечной п. Шапки, протяженность 4,2 км |  | 2029-2045 |
| 6 | УТИЛИЗАЦИИ ТКО |  |  |
| 6.1 | Установка контейнеров для нужд населения и социальной инфраструктуры объемом 0,75 м3 | Генеральная схема санитарной очистки территории | 2024-2045 |
| 6.2 | Ремонт контейнерных площадок с изношенными ограждениями и водонепроницаемыми покрытиями |  | 2024-2045 |
| 6.3 | Организация площадок под КГО |  | 2024-2045 |
| 6.4 | Организовать централизованный сбор и вывоз отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих изделий, токсичных металлов, источников тока, нефтепродуктов, лакокрасочных материалов и пр. от населения и хозяйствующих объектов |  | 2024-2045 |

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, бюджета поселения, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства федерального бюджета в рамках финансирования федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

В таблице 8.1 приведены источники инвестиций по каждому проекту программы.

Таблица 8.1

Источники инвестиций по каждому проекту программы

| Наименование | Источник финансирования |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Размещение линии электропередач ВЛ 750 кВ Белозерская – Ленинградская | Бюджет поселения, районный бюджет, областной бюджет |
| Размещение линии электропередач ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС – Никольское |  |
| Размещение линии электропередач заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС – Ленинградская) |  |
| Размещение линии электропередач заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская – Колпино на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС – Колпино) |  |
| Строительство трансформаторных подстанций для объектов нового жилищного строительства: дер. Надино – 1 объект, дер. Сиголово – 1 объект, пос. Шапки – 3 объекта |  |
| Строительство сетей 10 кВ: дер. Надино – 0,1 км, дер. Сиголово – 0,1 км, дер. Староселье – 0,5 км |  |
| Модернизация существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10-0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации |  |
| Строительство трансформаторных подстанций для планируемых садоводческих некоммерческих товариществ: дер. Староселье – 1 объект, пос. Шапки – 3 объекта |  |
| Перенос существующей ВЛ 10 кВ, проходящей по территории проектируемого садоводства в районе дер. Староселье, по новой трассе |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Мероприятия не планируются |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод Ерзуново» | Бюджет поселения, областной бюджет |
| Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод д. Сиголово-1» |  |
| Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод д. Сиголово-2» |  |
| Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод д. Сиголово-3» |  |
| Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод д. Надино-1» |  |
| Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод д. Надино-2» |  |
| Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод д. Надино-3» |  |
| Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод п.Шапки-2» |  |
| Строительно-монтажные работы по объекту «Распределительный газопровод п.Шапки-3» |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Строительство артезианской скважины вблизи д. Белоголово, производительность 21 м3/сут | Бюджет поселения, районный бюджет, областной бюджет |
| Строительство артезианской скважины вблизи д. Ерзуново, производительность 11 м3/сут |  |
| Строительство артезианской скважины д. Надино, производительность 39 м3/сут |  |
| Строительство артезианской скважины д. Староселье, производительность 53 м3/сут |  |
| Строительство артезианской скважины п. Шапки, производительность 260 м3/сут |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений вблизи д. Белоголово, производительность 21 м3/сут |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений вблизи д. Ерзуново, производительность 11 м3/сут |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений д. Надино, производительность 39 м3/сут |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений д. Староселье, производительность 53 м3/сут |  |
| Строительство водопроводных очистных сооружений п. Шапки, производительность 260 м3/сут |  |
| Строительство водопровода д. Белоголово, протяженность 1,9 км |  |
| Строительство водопровода д. Ерзуново, протяженность 1,3 км |  |
| Строительство водопровода д. Надино, протяженность 2,4 км |  |
| Строительство водопровода д. Сиголово, протяженность 3,4 км |  |
| Строительство водопровода д. Староселье, протяженность 2,3 км |  |
| Строительство водопровода п. Шапки, протяженность 15,4 км |  |
| Реконструкция водопровода п. Шапки, протяженность 0,765 км |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Строительство очистных сооружений (КОС) п. Шапки (в районе ул. Нины Куковеровой), производительность 60 м3/сут | Бюджет поселения, районный бюджет, областной бюджет |
| Строительство очистных сооружений (КОС) п. Шапки (в северной части), производительность 650 м3/сут |  |
| Строительство сетей канализации самотечной п. Шапки, протяженность 4,2 км |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| Установка контейнеров для нужд населения и социальной инфраструктуры объемом 0,75 м3 | Бюджет поселения |
| Ремонт контейнерных площадок с изношенными ограждениями и водонепроницаемыми покрытиями |  |
| Организация площадок под КГО |  |
| Организовать централизованный сбор и вывоз отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих изделий, токсичных металлов, источников тока, нефтепродуктов, лакокрасочных материалов и пр. от населения и хозяйствующих объектов |  |

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством Российской Федерации.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Шапкинского сельского поселения.

Координатором реализации Программы является Администрация Шапкинского сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в один этап с 2024 по 2045 год.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Ленинградской области, муниципальных нормативно-правовых актах Шапкинского сельского поселения.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. 	Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Шапкинского сельского поселения.

2. 	Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2045 года

Пояснительная записка

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | __________________ | С.А. Антонов |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

Юридический адрес: 187025, Ленинградская область, Тосненский район, п. Шапки, ул. Н.Куковеровой, д. 4

| Глава Шапкинского сельского поселения | __________________ | М.С. Немешев |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Приложение

к постановлению администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 19.03.2024  № 24

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2045 года

2023 г.